## Slide 1: xArray总结

## Slide 2: 三大信号指标
Read Rate（读取率）
RSSI（信号强度）
Phase（相位）

## Slide 3: Read Rate（读取率）
局部区域无明显差异
与标签的旋转角度相关
区域组合效果不佳

## Slide 4: Read Rate（读取率）
局部区域无明显差异

## Slide 5: Read Rate（读取率）
与标签的旋转角度相关

## Slide 6: Read Rate（读取率）
区域组合效果不佳
0.6m
H=1m

## Slide 7: RSSI（信号强度）
先利用稀疏矩阵存储52个beam的RSSI的值
再用高斯模型进行拟合，能够得到一个粗略的定位结果

## Slide 8: Phase（相位）
目前实验而言，无法确定beam的实际位置，从而无法利用已有的几何模型进行定位。
另外，无法确定beam的合成是物理的还是软件的。
通过实验，不同beam测得的phase信息表征同一信息，失去了多天线的优势。

## Slide 9: 现有结果
RSSI的粗粒度定位 + 一个beam的phase信息  目标tag的可能位置范围

## Slide 10: 例子
下面利用beam23尝试对(60, 0)进行定位
  以1cm为单位，以0.5为阈值
  Abs(phase_truth – phase_calculate) < threshhold  该位置为可能点

## Slide 11: 尝试phase定位
利用RSSI的粗粒度结果进一步缩小定位结果的范围
得到的最高峰在(56.5, -9.8)
以最高峰为中心，10cm为半径作圆，
作为可能的位置区域

## Slide 12: 尝试phase定位
Rssi定位的范围区域和phase定位的区域的重合部分
与真实位置的偏差在 (3.6, 18.2)